## Slide 1: Математическое моделирование – реакции фотовосстановления о-хинонов в присутствии третичных аминов
Заведующий кафедрой физической химии, д.х.н., профессор:
Маркин А.В.
Руководитель практики, к.х.н., доцент кафедры физической химии:
Арсеньев М. В.
Исполнитель, студент 4 курса ОФО группы 0219С-ФХ:
Крайнов И. О.

## Slide 2: Введение
Области применения:
нанесение покрытий
тканевая инженерия
фотолитография
изготовление микрожидкостных устройств
3D-прототипирование
4D-биопечать
оптика
полиграфия
оптоэлектроника

## Slide 3: Цели и задачи
Цель: построение кинетической модели фотовосстановления о-хинонов в присутствии H-доноров без учета диффузионных процессов
ЗАДАЧИ:
Построение системы обыкновенных дифференциальных уравнений для описания механизма фотовосстановления.
Изучение жесткости этой системы и влияния параметров (констант скорости) на конечное решение.
Численное решение системы подходящим эффективным методом.
Параметрическое исследование модели для нахождения оптимальных значений концентрации свободных радикалов.

## Slide 4: Восстановление

## Slide 5: Фотосенсибилизация

## Slide 6: Фотовосстановление
- переход в триплетное состояние
- передача электрона
- обратный процесс
- передача H
- скорость диффузионных процессов

## Slide 7: Образование и распад фенолэфира
Факторы влияющие на скорость распада:
Стерический – объем эфирной группы
Электронно-донорные свойства амина
Полярность растворителя
+
N-products

## Slide 8: Фотолиз

## Slide 9: Общий механизм
+
N-products

## Slide 10: Формирование системы
# 1 1. Q + DH = Q_m + DH_p 2. Q_m + DH_p = QH + D 3. QH + D = QHD # 2 4. QH + QH = Q + QHH 5. Q + QHH = QH + QH # 3 6. Q + QHD = QH + QD # 4 7. QD = Q + D 8. Q + D = QD # 5 9. QHD = QHH + prod # 6 10. D + D = prod # 7 11. Q = prod | d[Q]/dt = -R1 + R4 - R5 - R6 + R7 - R8 - R11 d[DH]/dt = -R1 d[Q_m]/dt = R1 - R2 d[DH_p]/dt = R1 - R2 d[QH]/dt = R2 - R3 - 2*R4 + 2*R5 + R6 d[D]/dt = R2 - R3 + R7 - R8 - 2*R10 d[QHD]/dt = R3 - R6 - R9 d[QHH]/dt = R4 - R5 + R9 d[QD]/dt = R6 - R7 + R8 d[prod]/dt = R9 + R10 + R11 | R1 = k1*[Q]*[DH], R2 = k2*[Q_m]*[DH_p], R3 = k3*[QH]*[D], R4 = k4*[QH]*[QH], R5 = k5*[Q]*[QHH], R6 = k6*[Q]*[QHD], R7 = k7*[QD], R8 = k8*[Q]*[D], R9 = k9*[QHD], R10 = k10*[D]*[D], R11 = k11*[Q],
# 1 1. Q + DH = Q_m + DH_p 2. Q_m + DH_p = QH + D 3. QH + D = QHD # 2 4. QH + QH = Q + QHH 5. Q + QHH = QH + QH # 3 6. Q + QHD = QH + QD # 4 7. QD = Q + D 8. Q + D = QD # 5 9. QHD = QHH + prod # 6 10. D + D = prod # 7 11. Q = prod | d[Q]/dt = -R1 + R4 - R5 - R6 + R7 - R8 - R11 d[DH]/dt = -R1 d[Q_m]/dt = R1 - R2 d[DH_p]/dt = R1 - R2 d[QH]/dt = R2 - R3 - 2*R4 + 2*R5 + R6 d[D]/dt = R2 - R3 + R7 - R8 - 2*R10 d[QHD]/dt = R3 - R6 - R9 d[QHH]/dt = R4 - R5 + R9 d[QD]/dt = R6 - R7 + R8 d[prod]/dt = R9 + R10 + R11 | 
Константа | значение
k1 | 1E+9*light
k2 | 1,00E+09
k3 | 1,00E+09
k4 | 1,00E+09
k5 | K2*k4
k6 | 2,00E+00
k7 | K4*k8
k8 | 1,00E+00
k9 | 0.001
k10 | 1,00E+09
k11 | 1,00E-05
K2 | 2,00E-06
K4 | 0.05
light | 1,00E-06
Вещество | Концентрация
Q | 1
DH | 1
QHH | 0

## Slide 11: Описание метода расчета
1. дискретизация по времени
2. линеаризация системы и итерационное решение с помощью метода Ньютона-Рафсона на каждом временном шаге
3. решение системы линейных алгебраических уравнений на каждой итерации

## Slide 12: Дискретизация по времени
Общий вид метода 𝐵𝐷𝐹 порядка 𝑠:
ограничение на максимальный порядок точности = 6
фиксированный порядок точности для каждого числа стадий
обладают высокой устойчивостью при решении жестких систем дифференциальных уравнений
Нужно решение нелинейной системы уравнений:

## Slide 13: Линеаризация методом Ньютона-Рафсона
Задается начальное приближение вектора решения:
Вычисляется значение функций и их частных производных в точке
Составляется и решается с использованием одного из различных методов система линейных уравнений для приращения вектора решения :
Вычисляется следующее приближение вектора решения по формуле:
Проверяется условие окончания итерационного процесса
Нелинейная система уравнений:
Нужно решение СЛАУ:

## Slide 14: Решение СЛАУ
СЛАУ:
PARDISO - Parallel Direct Sparse Solver
использует метод LU-разложения
поддерживает параллельные вычисления на многопроцессорных и многоядерных системах
может эффективно решать большие и сложные системы
использует предобуславливатель — это специальная матрица, которая используется для улучшения сходимости итерационных методов

## Slide 15: Результаты моделирования
Диапазон для интеграла по времени:
Max integral value = 1.55E-07
Light = 3.70E-05
Max integral value = 7.46E-08
Light = 3.78E-05

## Slide 16: Проблемы
Недостаточность точных кинетических данных
Неоднозначность результатов
Сложная зависимость констант от строения о-хинонов и доноров H
Сложность визуализации n-мерных графиков
Большие затраты вычислительных ресурсов даже для такой системы

## Slide 17
Спасибо за внимание!